Технический райдер  группы

- Барабанная установка Tama, Yamaha, DW, Sonor  любая другая классом не ниже указанных. Должна включать в себя:

- Bass drum (бочка) - 1шт.

- Tom -tom (альты) – 2 шт.

- Floor tom (том-бас) - 1шт

- Стойки под тарелки – 3 шт.

- Стойка под малый барабан - 1шт.

- Стойка под hi-hat - 1шт.

- Стул для барабанщика

- Установка ставится на ковер или др. нескользящую поверхность

- Гитарные усилители (combo) ведущих фирм-производителей Fender, MusicMan, TraceEliot, SWR  и т.д.  в количестве 2 штук (один для гитары и один для бас-гитары)

- Двухъярусная стойка под клавишные.

- Подзвучка гитарного combo производится инструментальным микрофоном (напр.Shure SM-57), combo  для бас-гитары снимается в линию DI-box.

- Подзвучка барабанов:

- Bass drum - AKG D112, Shure beta 52, Sennheiser E602;

- Tom-tom and Floor tom -Sennheiser E604, Shure beta 56;

- Snare drum -Sennheiser E604, Shure beta 56, sm 57.

- Overheads, hi-hat - конденсаторные микрофоны кардиоидной направленности.

5.   Три вокальных микрофона ( предпочтительно Shure Beta58) на стойках «журавль».

6.   Необходимо наличие трех мониторных линий (4 монитора).

- 1-я линия: Guitar(фронт-центр) и Bass(фронт-право)

- 2-я линия: Key (фронт-лево)

- 3-я линия: Drums

7.   Графические 1/3 - октавные EQ на порталы.. Графический 1/3 - октавный EQ на каждую мониторную линию.

- Необходимо наличие двух динамических обработок compressor (желательно четыре) и четырех динамических обработок gate(Drawmer,DBX серии100. BSS или аналогичного класса).

8.   Два процессора мультиэффектов:Hall и Delay(с функцией TAP)

9.   Микшерский пульт должен включать в себя :

- 24 канала

- 5 aux (3 pre - для мониторинга и 2 post - для посыла на эффекты)

- 2 параметрических эквалайзера на каждый канал (минимум)

- 4 подгруппы (желательно)

- обязательно фантомное питание (+48v)

10.  Необходимо на сцене иметь не менее 3 сетевых розеток (220 v), находящихся в разных концах сценического пространства.

11.  Пульт желательно располагать в центре зрительного зала

Для качественного проведения концерта желательно использование портальных и мониторных акустических систем фирм-производителей Eastern acoustic, Martin Audio, D&B, JBL, MayerSound, Nexo, Dinacord (wave серии); микшерского пульта Soundcraft, Allen&Heath и других, классом не ниже указанных.

! При проведении концертов в маленьких залах количество оборудования сокращается:

Подзвучиваем барабаны: bass drum, snare drum, hi-hat.

Используем 2(две) мониторных линии.

Обходимся 16- канальным микшерским пультом.

Из динамической обработки оставляем compressor и gate на  bass drum.

Предварительная коммутация:

1 - Bass drum              (compressor, gate)

2 - Snare drum            (compressor)

3 - Hi-hat

4 - Tom-tom 1              ( gate )

5 - Tom-tom 2              ( gate )

6 - Floor-tom                ( gate )

7 - Overhead L

8 - Overhead R

9 – Bass                       DI Box (pre)           (compressor) желательно

10 - Guitar

11 - Keyboard L          DI Box

12 - Keyboard R          DI Box

13 - Voc.key

14 - Voc.gtr                 (compressor) желательно

15 - Voc.bass

16 - Fx Return HALL(left)

17 - Fx Return HALL(right)

18 - Fx Return Dealay(mono)

При возникновении вопросов по райдеру и стейдж-плану, просьба связываться с директором

План сцены