Приложение №___  к договору

№  _______________ от _________ 2012 года

Уважаемые организаторы, согласование технической части данного райдера со звукорежиссёром группы, должно быть не позднее, чем за неделю до мероприятия.

Звукорежиссёр группы: Александр Гупалов

(+7-915-818-36-69, E-mail: muzik8410@yandex.ru)

Вся аппаратура должна быть доставлена, установлена, скоммутирована,  заземлена, проверена до начала саундчека. Во время саундчека и концерта необходимо присутствие тех. специалистов и работников сцены для решения возникающих вопросов.

ВАЖНО:  Обеспечить защиту оборудования от перегрузок. В случае выхода из строя аппаратуры во время саундчека или концерта, группа «Cool Jam» ответственности не несёт.

*  Группе  «Cool Jam» требуется от 60 минут на проведение  саундчека.

- После настройки группы (а также до и во время концерта) не должно быть ни какого передвижения звукового оборудования на сцене.

- Находиться на сцене до и во время концерта может только персонал,

непосредственно   участвующий в проведении концерта.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР

FOH & P.A System

P.A System: Turbosound/Martin Audio/KV2 Audio (только ES и VHD серии) мощностью не менее 10 кВт на зал до 1000 мест и звуковым давлением не менее 120 dB на расстоянии 5 метров от каждого портала. Для проведения концертов на открытой площадке, мощность не менее 25-30 кВт. Необходимо предусмотреть наличие локального освещения места звукорежиссёра. Для открытой площадки предусмотреть наличие навеса, где будет расположен микшерный пульт.

Микшерный пульт должен располагаться СТРОГО ПО ЦЕНТРУ ЗАЛА!!!!

FOH:

Цифровые пульты не предлагать!

*Midas/Soundcraft/Allen & Heath (минимум 32 канала, с параметрическим эквалайзером на каждом канале пульта, 10 AUX c возможностью переключения pre и  post)

*6 channels gates (DBX /BSS/Klark/ Drawmer)

*6 channels compressors (DBX 166/BSS/Klark/ Drawmer)

*Reverb, Delay, Plate

(Yamaha SPX2000, TC Electronics M – ONE, TC Electronic D-Two)

*Main EQ 31 band (1/3 octave) (DBX/BSS)

Всё оборудование должно быть подключено согласно Input List.

MONITORS:

5 независимых мониторных линий расположенных в соответствии со Stage Plan. Каждая линия должна состоять из 2-х мониторов мощностью не менее 450 Вт каждый. Приветствуются мониторы производителей JBL, Martin Audio. Крайне не желательны мониторы фирм Mackie , Alto!

На больших площадках приветствуются прострелы.

Прострелы мощностью не менее 2,5 кВт на сторону, 2*18” + топ с 1*15”. Для каждой линии прострелов и мониторов должны быть предусмотрены 31 полосные эквалайзеры. Предпочтение DBX , BSS, Klark.

Количество мониторов на сцене может быть только увеличено в случае недостаточной мощности или при больших размерах сцены. Количество мониторных линий при этом сохраняется.

INPUT LIST

| CH | Instruments | Source | Mic. type | Insert | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bass Drum | Mic | Betta52,D112 | Comp\gate | * | * | * | * | * |
| 2 | Snare Top | Mic | Sm57,E 604 | Comp\gate | * | * | * | * | * |
| 3 | Snare Bottom | Mic | Sm 57 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Hi-Hat | Mic | Sm81 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Rack Tom1 | Mic | E604,Sm57 | Gate |  |  |  |  |  |
| 6 | Rack Tom2 | Mic | E 604,Sm57 | Gate |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Floor Tom | Mic | E 604 Sm 57 | Gate |  |  |  |  |  |
| 8 | Overhead L | Mic | Sm81 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Overhead R | Mic | Sm 81 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Bass | Line | DI-Box | Compressor | * | * | * | * | * |
| 11 | Guitar 1 | Mic | Shure Sm 57combo |  | * | * | * | * | * |
| 12 | Guitar 2 | Mic | Shure Sm 57combo |  | * | * | * | * | * |
| 13 | Keyboard L | Line | DI-Box |  | * | * | * | * | * |
| 14 | Keyboard R | Line | DI-Box |  | * | * | * | * | * |
| 15 | Lead Vocal | Mic | RADIO Shure Betta 87 A | Compressor | * | * | * | * | * |
| 16 | Bass Back Vocal | Mic | Shure Betta 58 | Compressor | * | * | * | * | * |
| 17 | Guitar Back Vocal | Mic | Shure Betta 58 | Compressor | * | * | * | * | * |
| 18 | Key Back Vocal | Mic | Shure Betta 58 | Compressor | * | * | * | * | * |
| 19 | Plate Return L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Plate Return R |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Hall Return L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Hall Return R |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Delay Return L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Delay Return R |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CD L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CD R |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Back-line

 Ударная установка PREMIER/SONOR/TAMA/YAMAHA/PEARL или подобные им, с соответствующими  стойками и аксессуарами (бочка, напольный том 14-16, верхний том (2 шт.: 1- 10, 2 -12) , малый барабан,  хэт (машина на 2-х ножках), педаль. Тарелки ZILDJIAN, SABIAN или подобные им  (RAID 20 – 22 дюйма, тарелка CRASH 16 - 18 дюймов – 2 шт., тарелки для хай-хэта 12-14 дюймов, стул).  Стойка под малый барабан. Стойки для тарелок – 3 шт. типа журавль ОБЯЗАТЕЛЬНО.

БАРАБАННЫЙ ПОДИУМ ОБЯЗАТЕЛЬНО. 
-2  Гитарных  стэка от 100 ватт -   головы MARSHALL JSM 2000 серии , 2 кабинета MARSHALL  1960 A или В 4х12   со всеми необходимыми кабелями и педалями (фут свитч) или аналогичные не ниже классом.

- Гитарные усилители должны быть ламповыми, 2 шт.

- Активный монитор на клавишные
- Басовый combo/стэк TRACE ELLIOTT, AMPEG, SWR мощностью не менее 400 ватт- 1 шт.
- Стойки для гитар - 3 шт.

- Стойка для клавишных – 1 шт.

- Микрофонные стойки типа журавль 9 штук

- Кабели для подключения музыкальных инструментов и микрофонов

- По две точки питания 220 В/50Гц для каждого музыканта, пять точек для LEAD VOCAL.

## Требования к питающей сети

На сцене должно быть обеспечено подведение сетевого питания согласно плану. У пульта должно быть 5 дополнительных сетевых розеток. Питание от сети 220 В должно быть качественным. При сильном падении напряжения питания под нагрузкой необходимо предусмотреть внешнее питание от генератора.