# ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР
коллектива Жени Тополь

- PA

Активные трехполосные акустические системы, способные воспроизводить без искажений звук с уровнем, достаточным для озвучения помещения (110 дБ звукового давления  в зоне пульта).

Приветствуются различные варианты линейных массивов.

- FOH

Микшерный пульт: минимум - 24\6\2, 6 Aux –sends (4 pre fader). FOH-пульт должен быть расположен в центре зала на расстоянии, равном 2-м расстояниям между порталами, и он не должен стоять под балконом.

Около FOH-пульта должны быть свободными не менее 6-и мест и на эти места не должны продаваться билеты.

- Рэк:

- компрессор\лимитер  - 4 канала;

- гейт: 4 канала;

- процессор эффектов – 2 канала (t.c. electronic pref.);

- 1/3 октавный  графический эквалайзер – 2 канала;

- 2 канала линий задержки (SABINE, BEHRINGER...) в том случае, если глубина сцены больше 8 метров;

- CD проигрыватель для настройки системы;

- MD проигрыватель

- переговорный микрофон, подсветка пульта.

- Мониторная система

- 4 линии мониторов с 1/3 октавными эквалайзерами на каждую линию (pre fader)

I линия –    2 монитора (основной вокал)

II линия –   1 монитор (гитара)

III линия –  2 монитора (бас+клавиши)

IV линия – 1 монитор (барабаны)

Все мониторы должны быть одной марки и серии.

4.   Back-line

- барабаны фирм TAMA, Yamaha, DW, 2 стойки под тарелки, хэт-машина,

стойка  под малый барабан, стул! Все в исправном и рабочем состоянии, с фетрами и зажимами!!!

- guitar combo with foot switch со всеми необходимыми кабелями и педалями – 2 шт.;

- стол для ноутбука — 1 шт.;

- басовый combo – 1 шт.; если басовый кабинет стоит не на колесах, следует подложить под него резиновый коврик,
толщиной не менее 3-х см;

- стойка для клавишных  – 1 шт.;

- DI для компьютера  – 4 канала;

- DI для клавишных – 2 канала с соответствующей коммутацией;

- Стойки для гитар – 3 шт.;

- Достаточное количество микрофонных, «инсертных», линейных и сетевых шнуров с возможностью оперативной замены каждого из них.

5. Требования к питающей сети

На сцене должно быть обеспечено подведение сетевого питания согласно плану. Возле пульта должна быть розетка для подключения нашего радиомикрофона. Питание от сети 220 В должно быть качественным.

CHANNEL LIST

| CH | DESCRIPTION | INSERT | MIC/LINE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | KICK | COMPR + GATE | AKG D 112 |
| 2 | SNARE 1 | COMPR + GATE | SHURE SM 57 SENNHEISER BE 604 |
| 3 | HH |  | condenser |
| 4 | TOM | GATE | SHURE SM 57 SENNHEISER BE 604 |
| 5 | FL. TOM | GATE | SHURE SM 57 SENNHEISER BE 604 |
| 6 | OH |  | condenser |
| 7 | OH |  | condenser |
| 8 | BASS | COMPR | DI BOX |
| 9 | GUITAR |  | SHURE SM 57 |
| 10 | GUITAR acc. |  | SHURE SM 57 / DI BOX |
| 11 | KEY 1 |  | DI BOX |
| 12 | KEY 2 |  | DI BOX |
| 13 | LOOP 1 |  | DI BOX |
| 14 | LOOP 2 |  | DI BOX |
| 15 | CHOIR 1 |  | DI BOX |
| 16 | CHOIR 2 |  | DI BOX |
| 17 | LEAD VOC | COMPR | WIRELESS |
| 19,20 | MD |  |  |
| 21,22 | CD |  |  |

Вся аппаратура должна быть исправна и подключена согласно CHANNEL LIST до прихода звукорежиссера и технической команды.

Во время настройки и концерта около пульта и на сцене должны постоянно находиться технические специалисты принимающей стороны, способные устранить любые возникающие проблемы в оборудовании!

При затруднениях каждый пункт должен быть оговорен отдельно.

При возникновении вопросов обращаться к Денису Загумённову

Тел. (495) 357-3557; моб. +7 905 722-8814;

e-mail: denis_pb@mail.ru

icq: 295-338-820

Спасибо!