## Телефон для справок по райдеру – 8 (___) ___-__-__

### ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР

группы  “FOLK TIME”

В случае невыполнения организаторами условий райдера группы “FOLKTIME”

коллектив имеет право, по усмотрению руководства группы,

отменить свое выступление.

1. Мощность порталов для зрительного зала должна составлять: до 1000 мест – от 10 кВт, для открытых площадок – минимум 25 кВт.

2. Четыре монитора, не менее 300 Вт каждый, в одну линию с эквалайзером. (Чем больше сцена, тем больше количество мониторов, а не их мощность.)

Для больших концертных площадок (ширина сцены более 10м) плюс прострелы с эквалайзером .

3. Микшерский пульт  минимум 16 каналов и 4 AUX-ов.

Расположение микшерского пульта на сцене, в DJ-Room'е и за звуковыми порталами СТРОГО ИСКЛЮЧЕНО!

4. 6 Шесть радио систем (желательно Shure UHF Beta 58),

-  шесть новых комплектов батареек Duracell.

5. Обработка звука:

- HALL,

- DELAY,

Возвраты приборов заводить только на эквализируемые линейки пульта (HALL - стерео, DELAY – моно).

6. Один MD-player с функцией авто паузы.

7. Наличие профессионального звукорежиссера со стороны организаторов концерта.

8. Начало саунд-чека - не менее, чем за 2 часа до начала выступления  (по окончании монтажа звуковой аппаратуры).  Коллективу необходимо не менее одного часа для проведения полноценной репетиции на сцене до начала концерта. До полного окончания репетиции посторонние в зал не допускаются!

9. Уважаемые Господа! Любое изменение данного райдера, вызванное объективными причинами, возможно только по личному согласованию с директором коллектива.

10. На  большой концертной площадке необходим,  любой художественный свет.

11. На сцене необходимо наличие не менее 5 литров минеральной негазированной воды (в  бутылках по 0,5 литра).

12. Одна гримерная комната с раковинами, с горячей водой и отоплением в зимнее время (не ниже 20 градусов), минеральная вода, сок, чай, кофе, бутерброды, бумажные салфетки, шесть больших махровых полотенец. Гримерная комната должна надёжно закрываться, ключ от комнаты должен быть отдан в распоряжение коллектива с момента приезда группы на площадку и до отъезда после выступления.