ПЛИМУТ

ПЛАН СЦЕНЫ

HALL

-----------------------

DI box              230v 1шт.	 DI box

230v 2

230v 2шт.           ------------------------

DI box

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Технический райдер, группы «ПЛИМУТ»

возможны изменения в технических требованиях

по согласованию со звукорежиссёром группы.

CHANNEL INPUT LIST

01 kick AKG ** d112 or equal betа 52

02 snare top SHURE sm57

03 snare bottom SHURE sm57 (для площадок вместимостью более 200 чел.)

04 hihat SHURE sm94 or equal

05 rack tom SHURE ** sm57 or equal, e 604

06 floor tom SHURE **sm57 or equal, e 604

07 overhead l SHURE sm94 or equal

08 overhead r SHURE sm94 or equal

09 bass * DIbox, bass amp cabinet, jack cable

10 guit 1 SHURE sm57, guit amp cabinet

11 guit AC DIbox

12 keys l DIbox, 2 unit key stand, key combo

13 keys r DIbox, 3 jack cables

14 vox 1 * SHURE sm58 or beta58

15 hall ret l TC M300 or M1

16 hall ret r

17 tap dly ret TC M300 or D2 18 Plаte (DRАMS) 19 FOH md l minidisk deck, cables 20 FOH md r

* - compressor channel insert

** - compressor- gate channel insert

FOH MIXER CONSOLE

Звукорежиссёрский пульт должен находиться в зоне слышимости, а на открытых площадках в центре звукового поля!!! На открытых площадках вместимостью боллее 500 человек, на стадионах, 500 человек, необходим МОНИТОРНЫЙ ПУЛЬТ с мониторным звукоинжинером!!!

Требуется не менее 24 каналов, желательно SOUNDCRAFT Series four or five, MIDAS XL series, CREST X series, Allen&Heath GL3300 или ML series.

МИКШЕРЫ MACKIE, SOUNDCRAFT SPIRIT, BEHRINGER, YAMAHA MG НЕПРИЕМЛЕМЫ!!! Необходимо наличие полной параметрической эквализации на каждом канале, а также не менее 8 дополнительных посылов на мониторы и эффекты, с независимым переключением каждого до или после фейдера. Потребуется эквализация обоих мастер выходов, а также 3х мониторных линий (монитор басс-гитариста обязательно с независимой регулировкой громкости (например активный, либо на разных плечах усилителя с монитором барабанщика)). Эквалайзеры мониторов должны распологаться НА СЦЕНЕ!!!, а порталов возле FOH микшера!!! 2 прибора эффектов: TC M ONE или эквивалент (AUX 7), TC D TWO или TC M300 (AUX 8).(YAMAHA на делэй не ставить!!!) Также потребуется возможность подключения в разрыв каналов не менее 8 приборов динамической компрессии с регулировкой атаки и затухания, желательно KLARK TECHNIK или DBX, согласно меткам "*" инпут листа. Также понадобится минидисковая дека с необходимой коммутацией. Также понадобится DVD плеер с коммутацией и пультом ДУ.

FOH MIXER AUX list 1 front+right pre 2 left key pre 3 bass+drums pre 4 ----- 5 IE 1 pre 6 IE 2 pre 7 hall post 8 dly post БАРАБАНЫ Желательно GRETCH, SONOR, LUDWIG, можно TAMA, MAPEX. Все пластики должны быть в отличном состоянии, наличие нижних пластиков обязательно!!! Потребуется бас-барабан 22", том 12" и том-бас 16". Также потребуется 3 стойки под тарелки, малый барабан и стойка под хай-хет, педаль для бас бочки. Также потребуется стул для барабанов и коврик 2 на 1,5 м.

СЦЕНИЧЕСКИЕ МОНИТОРЫ Понадобится не менее 6 мониторов согласно плану сцены. Линия у барабанов оснащается мониторной системой с сабвуфером, мощностью 1000 ватт., (монитор басс-гитариста обязательно с независимой регулировкой громкости (например активный, либо на разных плечах усилителя с монитором барабанщика)).

КОМБО-УСИЛИТЕЛИ Гитарные ТОЛЬКО!!!!!!!!!!! - ламповые FENDER TWIN REVERB, TWIN AMP ,DELUX REVERB или VOX AC30 в хорошем состоянии, со свежими лампами. ТPAНЗИСТОРЫ НЕПРИЕМЛИМЫ !!!!!!

ДРУГИЕ ГИТАРНЫЕ КОМБОУСИЛИТЕЛИ НЕПРИЕМЛЕМЫ !!!

Басовый - AMPEQ B2 2x15 или 2x4x10, не менее 300 ватт (возможны другие модели по договорённости с режиссёром группы) Клавишный комбо - ROLAND или эквивалент, желателен микшер и дополнительный кабель jack. Понадобится: 2 комбо-стойки под комбики, двухярусная стойка для клавиш и 3 стойки под гитары и бас.

СТОЙКИ ПОД ВОКАЛЬНЫЕ МИКРОФОНЫ

Понадобятся 2 стойки под вокальные микрофоны.

СЕТЬ 220В

Понадобится не менее 3 колодок по 5 розеток в каждой согласно плану сцены.

Также понадобится 3 свободные розетки около FOH микшера.

ПЕРСОНАЛ

Потребуется: содействие при разгрузке оборудования, подготовке и проведении мероприятия не менее 4 человек, одного возле главной консоли, одного возле мониторной консоли (если используется), и 2 техника на сцене.

К началу саундчека необходимо обеспечить прохождение всех линий от сцены к главной консоли, коммутацию всех необходимых приборов, законченную настройку сценических мониторов, исходное (нулевое) положение всех регулировок на главной консоли, все микрофоны, кабели, ДиАй боксы, стойки и сетевые колодки согласно плану сцены. ВРЕМЯ НАСТРОЙКИ - 2 часа!!!!!!!!!!!

(время на установку инструментов - 1 час)

(время на настройку мониторов и фронта - 1 час)

Время на демонтаж сцены - не менее 20 мин.

По технически вопросам можно спросить звукача

Jeko69@yandex.ru http://www.plimut.com 8 (926)5305999 Королев Евгений - Директор

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНЦЕРТОВ ГРУППЫ «ПЛИМУТ” В г. МОСКВЕ Принимающей стороне необходимо: обеспечить парковку автотранспорта группы в непосредственной близости места проведения концерта, от организовать разгрузку и транспортировку оборудования группы от микроавтобуса до сцены и по окончании концерта обратно; подготовить отдельную закрываемую или охраняемую гримерную: стол, 7-8 стульев, вешалка для верхней одежды, гладильная доска, утюг, щетка для одежды, зеркало, 5 полотенец; провести встречу и сопровождение артистов до гримерной и по окончании концерта обратно до их автотранспорта; к моменту приезда артистов (за 1 час до выхода на сцену) накрыть стол в гримерной: 10 бутылок воды 0.5 без газа, чай, кофе, сахар, лимон, 3 плитки шоколада, соки и фрукты в ассортименте, бутерброды или легкие закуски, влажные салфетки, необходимая посуда, алкогольные напитки по согласованию с директором группы На время настройки необходимо организовать для инженерно-технического состава группы Плимут (3 человека) чай, кофе и бутерброды. СОСТАВ ГРУППЫ Юра «Плимут» - вокал, гитара Ренат Ахмадиев – «Рена» - бас Сергей Сщзинов - «Пафа» -барабаны Петр Миков - гитара Королев Евгений Владимирович – концертный директор МАШИНЫ ДЛЯ ПАРКОВКИ Тойота ПРИУС Мерседес

# Text boxes

BD

SD

1Alt

1

HH

Crash

Tom

bass

Ride

Crash

Monitor

Line 3

Guitar

сomb 1

Shure sm57

Monitor

Line 1

Monitor

Line 4

Monitor

Line 1

Monitor

Line 2

Monitor

Line 3

Guitar

Сomb 2 Shure sm57

Bass    comb

Chair

Keys  2шт.Slide