Минимальный технический райдер группы «Чумовая Пятница»:

1. Гитарное усиление (2 комбоусилителя или усилитель+кабинет 4х12) от 100Вт - 2 шт. (Рекомендованные марки Marshall, Fender, Mesa Boogie)

2. Басовое усиление - от 200 Вт - 1шт. Усилитель типа «голова» + кабинет 4х10 (Рекомендованные марки Ampeg, Mark Bass, Gallien Kruger, Hartke)

3. Возможность подключения бас-гитары через DIBOX - 1 канал

4. Микрофонная стойка для вокальных микрофонов типа «журавль» - 3 шт.

5. Инструментальные микрофоны (Shure SM57) - 2 шт.

6. Стойки под инструментальные микрофоны - 2 шт.

7. Микшерный пульт минимум на 16 входных линий

8. 4 независимые мониторных линии (желательно 1кВт на каждую линию).

9. Комплект микрофонов для ударной установки и стойки под них (состав: bass drum, snare, hi-hat, rack tom, floor tom, overhead 1, overhead 2)  - 1 комплект.

10. Кабели для коммутации аппаратуры.

11. Возможность подключения акустической гитары (пьезо) через DIBOX - 1 канал

12. Акустическая аппаратура мощностью не менее 20 Вт паспортной RMS оконечных усилителей на одно место в зрительном зале. Для открытой площадки не менее 60 кВт.

13. Обязательное наличие динамической и пространственной обработки (желательно наличие отдельной обработки для барабанов (компрессор, гейт)

14. Барабанная установка в комплекте : Бас бочка, том-том (2шт), Напольный том. Обязательное наличие исправных стоек (Журавль 3шт и прямая 1шт, стойка под Хай-хет) Исправная стойка под «малый» барабан, и исправный устойчивый стул для барабанщика, с возможностью регулирования по высоте.

15. Обязательно на сцене отдельный Dibox стерео для подключения минуса.

Все оборудование должно быть исправным. Отклонения от райдера возможны после  согласования с коллективом. В случае выступления в пределах Москвы возможен  вариант установки аппаратуры силами самой группы. В этом случае стоимость  выступления оговаривается отдельно.