Технический райдер группы ШАШКИ.

1. Барабанная установка:

- Bass Drum – 1шт.

- Tom 1 – 1шт.

- Tom 2 – 1шт.

- Стойка под малый барабан – 1шт.

- Стойка под тарелки – 3шт.

- Стойка под Hi-Hat с зажимом– 1шт.

- Сиденье для барабанщика (регулируемое) – 1шт.

Все барабаны должны быть полностью в рабочем состоянии.

Соответствующие пластики с обеих сторон барабана.

В резонаторном пластике бочки – круглое отверстие для микрофона.

Не допускается наличие трещин на корпусах или пластиках.

2. Бас-гитарный усилитель с кабинетом (combo) – 1шт

3. Гитарный усилитель с кабинетом (combo) – 2шт

4. Мониторы:

- 4шт. 12” (1-я и 2-я линии);

- 1шт. 15’’(3-я линия);*

- 1шт. 15” (4-я линия);

*- при работе на концертных площадках с шириной сцены более 6-ти метров от стены до стены, а так же при работе на уличных концертных площадках в качестве 3-й линии необходимо использование акустических систем (предпочтительно двухполосных) в качестве "прострелов" (side fill)

5. D.I. Box – 2шт.

6. Микрофоны:

3 вокальных микрофона на стойках типа "журавль" (Beta58, SM58)

1 микрофон для бас-бочки на низкой стойке (N/D868, D112, M88)

1 микрофон для малого барабана на стойке (M201, SM57)

2 микрофона для томов на стойках или «прищепках» (D-421, BETA-98, SM57)

3 конденсаторных микрофона для тарелок на стойках (C414, SM-81, C451)

1 вокальный микрофон для общения звукорежиссёра с музыкантами (talkback)

Все стойки под вокальные микрофоны должны быть типа "журавль" (не "прямыми").

Все стойки должны быть полностью исправны.

7. Необходимые коммутационные кабели в достаточном количестве;

4 стойки-подставки для гитар;

подставки для комбо;

розетки 220В согласно плану сцены.

Все оборудование должно быть заземлено и отвечать требованиям безопасности. Напряжение в сети - минимум 210 Вольт, частота переменного тока 50-60 Гц.

8. Микшерский пульт должен находиться перед портальной акустической системой (FOH), в центре зала, и иметь подсветку. Каждая из ячеек пульта должна иметь:

- 2 параметрических эквалайзера

- 4 AUX посыла, работающих в режиме pre-fader

- 2 AUX посыла, работающих в режиме post-fader

9. Приборы пространственной обработки звука:

- Hall – 1 шт.

- Tap Delay – 1 шт.

10. Приборы динамической обработки звука:

- Compressor/Limiter – 4шт.

- Gate – 2шт.

11. Необходимое количество третьоктавных эквалайзеров для коррекции FOH и мониторных линий.

Внимание!

С момента начала саундчека и до конца концерта обязательно наличие местного звукорежиссёра, знающего всю вышеуказанную коммутацию и абсолютно трезвого (!).

Обязательно наличие динамического светового оборудования и светоинженера, с ним работающего. Светоинженер должен также находиться на площадке с момента начала саундчека и до конца концерта и так же должен быть абсолютно трезв до конца концерта.

Input List

1-bass drum (Shure Beta52, AKG D112/D12 или аналогичный)

2-snare drum (dynamic mic)

3-hi-hat (condenser mic)

4-rack tom (dynamic mic)

5-floor tom (dynamic mic)

6-overhead_left (condenser mic)

7-overhead_right (condenser mic)

8-bass amp (bass amp D.I. out/ Shure SM52, AKG D112/D12 или аналогичный)

9-electric guitar#1amp (Shure SM57/Beta57 или аналогичный)

10-electric guitar#2L (D.I. Box)

11-electric guitar#2R (D.I. Box)**

12-vocal (Shure SM58.  Большая просьба, <made in China> не использовать.)

13-vocal (Shure SM58.  Большая просьба, <made in China> не использовать.)

14+15 -hall stereo return

16+17 -delay stereo return

**-сигнал снимается непосредственно с гитарного процессора. Гитарный усилитель используется музыкантом только для контроля, поэтому сигнал с него снимать не требуется.

Внимание! Выполнение данного райдера является неотъемлемым  условием проведения концерта. В случае невыполнения условий райдера группа оставляет за собой право отменить выступление в любой момент без возвращения предоплаты организаторам.

Если у Вас нет возможности выполнить какой-либо из пунктов райдера, просьба связаться с группой по телефону: +7(926)2046755 (Владимир).

В большинстве случаев решение будет найдено.

Надеемся, что Вы, как и мы, хотите получить по-настоящему  качественное шоу.

*- использование в качестве 3-й линии двухполосных акустических систем в качестве прострелов (side fill) необходимо при работе на концертных площадках с шириной сцены более 6-ти метров от стены до стены, а так же при работе на уличных концертных площадках. В противном случае достаточно 1 монитора 15”.