Технический райдер для концерта группы «Попутчик» в концертном зале.

- Акустика и усилители.

  - Мощность аппарата- 4 квт на 1 тыс. мест. ( RMS,номинал усилителей).

- Мониторы.

2.1     Необходимо 2 линии мониторов (Pre-fader)

2.2     Мощность каждого кабинета должна быть не менее 0,5 квт.

2.3     В первой линии необходимо использования прибора

подавления обратной связи типа «Beringer», «Sony».

3.Fon-пульт.

3.1     Пульт должен быть расположен в центре зала (или перед сценой), и не может

стоять под балконом. (ЖЕЛАТЕЛЬНО)

  - 16 inputs, 4-band eд., 4 auxes ( Pre-fader ) с мультикором .

4.Эквалайзеры.

4.1    Порталы  должны быть  оборудованы 31-band ед.., 1/3 октав эквалайзерами и компрессорами.

4.2   Портальные и мониторные эквалайзеры разместить около Fon-пульта.

5. Обработка.

  - Голосовая – HALL ,TAP S DELAY,5 компрессоров по числу микрофонов.

6. Стойки.

5 -микрофонные стойки в исправном состоянии, типа

«журавль»

7. Микрофоны.

5 микрофонов:

4 микрофона  Shure SM-58, 1-радиомикрофон.

9. Около Fon-пульта:

MD-player.

Talck back mic.

По всем техническим вопросам обращаться- 8-965-431-29-08 -АНДРЕЙ