Технический  райдер.

# Список необходимого оборудования

# для проведения концертов Владимира Девятова и фолк-группы «ЯR-марка».

1.  Звукоусилительная система прямого излучения должна

соответствовать вместимости зала (из расчета 10 Вт на место).

2. Для обеспечения необходимой коммутации и максимального качества

звука необходим микшерный пульт не менее 16 каналов, не менее 4  AUX

посылов. Кроме того, каждый канал пульта должен

содержать полу-параметрический эквалайзер (HI, HI MID, LO MID,

LO). Настройка и управление звуком

производится штатным звукорежиссером коллектива при консультативной

и профессиональной поддержке звукорежиссера, знающего все тонкости

подключения и работы предоставленного звукового оборудования.

3.  2х 1/3 октавных эквалайзера на порталы (желательно аналоговые).

4.  2(!) процессора эффектов( t.c.electronic, Lexicon , Yamaha) : 1-ый

- HALL,  2-ой - TAP (!!!)-DELAY.

5. 2х MD проигрывателя с обязательной функцией Auto pause.

6. 1х CD проигрыватель.

7. 1 радиомикрофон (предпочтительно Shure, Sennheiser). Наличие

новых батареек (2 шт.) обязятельно!!! (микрофон в качестве страховки)

8. Компрессор-лимитер - 2 канала.

9. 3 независимые линии мониторов.  1х1/3 октавный эквалайзер на каждую линию.

Фронт-линия: 4х не менее 400 Вт каждый.

1-ая линия  - 2 центральных монитора

2-ая линия - 2 крайних  монитора

Прострелы: 3-яя линия:  2х не менее 800 Вт на сторону. 1х1/3 октавный эквалайзер.

10. Переговорный микрофон для звукорежиссёра, наушники.

Сцена

1. Размер не менее 12 глубина Х 15 ширина (метров), 2 свободных

выхода на сцену из левой и правой кулисы.

2. Свободное пространство для работы на сцене не менее 10 глубина Х

12 ширина (метров).

3. Покрытие сцены некрашеное дерево или танцевальный линолеум.

4. При работе на открытой площадке наличие навеса над сценой

обязательно

Светотехническое обеспечение

"Пушки" - 2 шт., остальное по оснащению площадки, с обязательным

присутствием режиссера по свету (включая репетицию).

Вся звуковая и световая аппаратура, должна быть скоммутирована и

готова к работе не позднее, чем за  8 часов до начала концерта.

Обязательно присутствие на саунд-чеке и концерте местного

звукооператора, операторов по свету, электриков, технического

персонала,  обеспечивающих работу светового и

звукового оборудования.

По всем возникающим вопросам и предложениям убедительная просьба

связываться по телефонам в Москве:

Орг. вопросы  8-926-096-64-19 Долговых Марина Константиновна

Тех. вопросы   8-926-247-97-28 Шаратова Виктория (звукорежиссёр)

8-910-777-16-10 Янин Илья (администратор)