IKA

ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 	__________________________________________

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОИТСЯ В ГОРОДЕ 	_________________________

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 		_________________________

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 	_____________________________________

ТОЧНЫЙ АДРЕС:	_____________________________________________________

ДАННЫЕ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ:___________________________________________________________________________________________________________________________________

ТЕЛЕФОН:	________    _____________________

E-MAIL      	_______________________________

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: 	____________________________________________

СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН	________    ____________________

АРТИСТ: певица IKA/Ика

После получения Технического райдера, техническим службам обслуживающим концерт артиста, необходимо не позднее чем за 10 дней связаться с технической службой Артиста!В случае, если Вы по каким-либо причинам не можете выполнить одно из условий технического райдера Артиста, обязательно сообщите об этом директору и технической службе Артиста не позднее чем за 5 дней до даты проведения концерта! В случае невыполнения хотя бы одного пункта технического Райдера, Директор Артиста вправе отменить концерт/выступление Артиста!

Мониторное оборудование: 1. 2 – (Две) независимые мониторные линии. 2. Каждая мониторная линия состоит из двух мониторов мощностью не менее 500 Вт. 3. Два 31-полосных эквалайзера на FOH-пульте (BSS, Klark Teknik, dbx). 4. Для больших залов, а также концертных площадок на свежем воздухе необходимы прострелы мощностью не менее 1000 Вт на сторону.   РА-system: 1. Система звукоусиления должна быть построена на основе оборудования следующих фирм: EAW, Dynacord, Turbsound, Meyer Sound, JBL+ 2. Общая мощность системы должна составлять не менее:

5 кВт -  зал 300 мест8 кВт -  зал от 500 до 600 мест 12 кВт -  зал от 900 до 1200 местОт 40кВт - стадион или дворец спорта 3. Эквализация - третьоктавный 31-полосный двухканальный эквалайзер (Klark Teknik, dbx, BSS). 4. FOH пульт устанавливается в центре партера!   FOH-console: 1. Пульт Allen&Heat, Sound craft, Midas (Категорически запрещено использовать: Mackie, Behringer, Phonic и подобного типа!!). Конфигурация пульта: 24/4/2, Эквалайзер низ, Верх, 2-(две) параметрики, 4 6-aux (pre fader, post eq). Категорически не подходят для работы любые студийные пульты!

2. Микрофон  Shure sm 58-87 beta 3. F/X процессоры: Hall и TAP Delay: Yamaha SPX, REV; Lexicon MX, MPX, PCM; TC Electronic D-Two, серия M. 4. Динамическая обработка: Compressor (BSS, Klark Teknik, dbx) 2 канала. 5. Проигрыватель мини-дисков SONY.  6. Проигрыватель компакт-дисков SONY, TASCAM.  При наличии видео программы в концерте!!!  Оборудование для видеопроекции: 1. Проекционный экран либо светодиодный экран, либо видеоэкран.  2. Видеопроектор. 3. Источник видеосигнала (DVD) -  устанавливается на FOH-пульте. Звуковой сигнал подается на вход FOH-пульта.  Общие требования: - Все сценическое звуковое и световое оборудование должно быть исправным, отвечать требованиям техники безопасности!!!  - Свет и звук ОБЯЗАТЕЛЬНО должны питаться от РАЗНЫХ ВВОДОВ! - Напряжение в сети-220 +-10v, частота переменного тока- 50-60 Гц.  - Полная готовность аппаратуры, предварительная коммутация и предварительная настройка всех систем осуществляются принимающей стороной до начала репетиции Артиста. - В течение всей репетиции и концерта обязательно присутствие на сцене, у видеооборудования и у FOH-пульта как минимум по одному квалифицированному специалисту, способных оперативно устранить любую техническую неисправность. - Присутствие посторонних во время репетиции и концерта в зале, на сцене, в закулисном пространстве НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

С условиями райдера Артиста ознакомлены. И обязуемся их выполнить

_________________________________

(организатор концерта)