Технический райдер группы Neo Стиляги 2013 Москва

Econom 5-ть (без трубы) цифровой FOH- 16 ch 6 aux

# Stage Plane

# Patch list

| № | Instr | Mic/Di | Insert |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kick | SENHEISER E 602 II /Akg 112 | Gate, compressor |
| 2 | SD | Shure SM 57 |  |
| 3 | H.H. | Shure81 |  |
| 4 | BASS | Di-box | compressor |
| 5 | Guit. | Shure SM 57 (или аналог) | Compressor Hall |
| 6 | Sax | Своя радио система XLR | Compressor Hall |
| 7 | Sound Card out 1 | Di-box (пассивный) | Key Left |
| 8 | Sound Card out 2 | Di-box (пассивный) | Key Rigt |
| 9 | Sound Card out 3 | Di-box (пассивный) | metronom |
| 10 | Vox 1 | Shure 87 RADIO | Compressor Hall Delay |
| 11 | Vox 2 (guit) | Shure beta 58 | compressor Hall, Delay |
| 12 | Vox 3(Bass) | Shure beta 58 | Compressor Hall, Delay |
| 13 | Vox 4 (Drum | Shure beta 58 | Compressor Hall, Delay |
| 14 | DJ |  |  |
| 15 | DJ |  |  |
| 16 | Mic Ведущего |  |  |

# 1. Акустика

1.1 Колонки

2. Мониторы

# 2.1       Необходимо 6 линий мониторов (pre-fader). 3-и in-air и 3-е линии для напольных кабинетов.

Расположение кабинетов и соответствие их линиям указано на stage plane !!! При монтаже сцены необходимо учитывать особености Stage plane и прокладывать комутацию по периметру

# 2.2 Подключение к aux в соотвествии с stage plane

2.3     Вокалистка и клавишник-саксофонист  приезжает со своим двухканальным in ear  - aux 1 и aux 6 (подключение около микшера или на сцене, предусмотреть комутацию и сеть)

Клавишник для контроля обшего микса использует так же прострел.

2.3 Барабанщику (aux 5) дать отдельную линю - балансный  Xlr in для проводного ушного монитора   (свой прибор)

# Прокладывать всю коммутацию необходимо  по периметру сцены.

3. F.O.H. Concole

# 3.1       Цифровой FOH-пульт 15 input ch.,6 auxes + 2 virtual aux обработка

# 3.2       При управлении микшерным пультом с ipad возможно расположение его в любом месте. В противном случае FOH-пульт должен находится перед сценой.

# 3.3 Ipad с установленым и настроенным приложением для управления микшером.

5. Электропитание.

5.1На сцене должны быть размещены электро-розетки в соответствии со stage     plan,

220 вольт, 50 Hz, в исправном состоянии (евро-стандарт).

5.2   Все электрооборудование, относящееся к звуку и на сцене, и в зале должно

быть заземлено, защищено от скачков напряжения, питаться от одной  независимой света фазы.

6. Гитарные кабинеты

6.1  Гитарный комбо ведущих фирм производителей  – мощностью не менее 100 Вт.

Ставится на стойку или возвышение.

6.2  Басовый кабинет с усилителем не менее 100 Вт Ставится на стойку или возвышение не ниже 1.5 метра ОБЯЗАТЕЛЬНО!

7.  Барабаны.

7.1 Барабанщик приезжает со  своими барабанами.

7.2 Требуется подзвучка бочки рабочего и хай-хета.

8. Клавиши

Клавишник привозит ноутбук, звуковую карту и две миди клавиатуры. Для них необходима двухъярусная исправная клавишная стойка.

Сеть 220 v х4

Для ноутбука требуется крепкий железный оркестровый пюпитр.

Из звуковой карты из 3-ти выходов jack jack кабелями сигнал снимается через 3-и пассивных di-box, 6-ой  out (клик)  напрямик кабелем jack jack соединяется с прибором ушного мониторинга барабанщика.

9. Стойки.

9.1 Каждый вокальный микрофон должен стоять на стойке типа «журавль».

9.2 Стойка микрофона «бочки» должна быть низкой для закрепления микрофона внутри «бочки».

9.3 Две стойки/подставки под гитары.

9.4 Исправная!!!, крепкая духъярусная стойка под клавишные

9.5Пюпитр дирижерский или оркестровый  (не складной) для ноутбука (подробно в пункте 8)

9.6 Три пюпитра для нот

10. Около FOH-пульта.

10.1  Talk back mic.  (Shure SM 58) ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ ЗВУКОРЕЖИССЕРА  с  МУЗЫКАНТАМИ ВО ВРЕМЯ САУНД ЧЕКА через мониторы, либо используется для переговоров техник с рацией (медленней).

# Саунд чеком руководит звукорежиссер!

# 10.2   Ноутбук или CD pleer для фоновой музыки

11. Коммутация.

11.1    Достаточное количество  микрофонных проводов (30), «insert», сетевых шнуров в исправном состоянии с возможностью быстрой замены любого из них.

Коммутационные коробки с исправными гнездами.

12.2 Нахождение проводов под ногами музыкантов НЕДОПУСТИМО!!!

12. Готовность аппаратуры.

# 12.1 Весь аппарат должен быть установлен в соответствии со stage plane,  включен, проверен и готов к настройке  за 1 час до начала саунд-чека.

Кабели jack с aux должны находиться на местах  в соответсвии с планом сцены.

# 12.2  Во время настройки и концерта около пульта и сцены должны постоянно находиться как минимум по одному квалифицированному работнику с рациями.

12.3 Для полноценной настройки группе требуется не менее двух часов.  При возникновении технических неисправностей оборудования или несоответсвя расстановки со stage plane, время настройки может быть увеличено.

13. Требуются световые приборы для полноценного концертного освещения.

В случае не выполнения пункта 13.1 группа оставляет за собой право сократить время выступления.

В случае изменения любого другого пункта данного райдера , необходимо согласовать Ваши действия с техническим директором Михаилом

+7 965 230 61 75

# Text boxes

Гитарный комбо

Под наклономили поднять на 1м

Басовый комбо

Поднять на 1.5 м

Микр на стойке shure beta 58

Микр стойка, Вокалистка со своим shure 86 (+48v)

Микр на стойке shure beta 58

Вокалистка со своими in ear aux 1

Напольный монитор гитара-вокал

Aux 3

Напольный монитор гитара-вокал

Aux 3

ННапольный монитор вокалистки

Aux 2

Напольный монитор гитара-вокал

Aux 4

Клавишник-саксофонист привозит с собой

Sound card 3 out

Midi controller key x2

Беспроводной  микр сакс

Беспроводной In-ear  aux 6

Подзвученые барабаны

Микр на стойке shure beta 58

Хlr aux 5 (для проводного ушного монитора)

Сеть 220V х3

Прокат *

Двухъярусная клавишная стойка

Пюпитр под ноутбук

Сеть 220V x4

Пасивные Di-Box x3

Jack-jack кабели x4

Shure 58 на стойке для губной гармошки