Технический райдер Тax Free Showband

Общие:

- Сцена: глубина не менее 3 метров, ширина не менее 6.5 метров.

- Двух- или более - полосная акустическая система мощностью не менее 2 Кв.

- Микшерный пульт не менее 24-каналов, минимум 10 каналов должны быть с предусилителем. Параметрический эквалайзер не менее 4 полос.

- Мониторная линия не менее 4-х единиц.

- Мультикор должен выходить по центру задней линии сцены.

- Не менее 4 (четырех) ди-боксов на сцене.

- Не менее 3 (трех) пюпитров на сцене.

Вокалистам:

- 5 вокальных микрофонов классом не ниже Shure SM 58 Beta.

- 5 микрофонных стоек типа «журавль».

- 5 кабелей типа XLR-XLR длиной не менее 7 метров.

Гитаристу:

- Гитарный кабинет классом не ниже Marshall, MesaBoogie.

- 1 микрофонная стойка типа «журавль».

- 1 инструментальный микрофон Shure 57 beta.

- 2 кабеля типа XLR-XLR.

- 1 кабель типа Jack-XLR (папа).

- Держатель для медиатров на микрофонную стойку.

- Напольная гитарная стойка на 2 инструмента.

Бас-гитаристу:

- Басовый комбо или кабинет мощностью не ниже 350 Вт (Hartke, Fender, MesaBoogie).

- 1 кабель для соединения басового кабинета/комбо с мультикором.

- 1 напольная стойка для бас-гитары.

Клавишнику:

- 1 двухъярусная стойка для клавиш.

- 2 стереокабеля Jack-XLR для соединения ди-бокса с косой.

Барабанщику:

- Ударная установка из 5 (пяти) барабанов в исправном состоянии с настроенными пластиками.

- Стойка под малый барабан.

- Стойка под хай-хет.

- 2 микрофонных стойки типа «журавль» под оверхеды.

- Регулируемый по высоте стул для барабанщика.

- 3 стойки под тарелки типа «журавль».

- Комплект микрофонов для подзвучки ударной установки (не менее 6 шт.) со всеми необходимыми кабелями.

Прочие:

- Группе обязательно предоставляется возможность проведения саундчека не менее чем за 3 часа до фактического начала мероприятия.

- Группе предоставляется звукорежиссер с опытом работы с большими коллективами и знанием аппарата. По отдельной договоренности группа может предоставить звукорежиссера самостоятельно.