Технический райдер группы
Easy Band

Состав группы:
Вокал 3шт.
Барабаны
Бас-гитара
Клавиши
Саксофон
Труба

Р.А.

 Стерео трех – полосная профессиональная акустическая система (предпочтительно JBL, EAW, ElectroVoice или другие подобного качества). Акустическая система должна обладать мощностью, исходя из расчета 20 Ватт паспортной RMS оконечных усилителей на человека и обеспечивать равномерное звуковое поле по всей аудитории.
Все оборудование должно отвечать требованиям безопасности (заземление и т.д.). Напряжение сети - 220+/-10 Вольт, частота переменного тока - 50-60 Герц.

F.O.H.

F.O.H. пульт 16 каналов (Midas, Allen&Heath, Soundcraft, Yamaha), 6 AUX-отборов.

Обязательно наличие пространственной обработки.

Необходимо наличие 5 мониторных линий.

СЦЕНА:

1.Барабанная установка:

Барабаны:
- Бас-барабан 22’
- Тома 10’ и 18'
Стойки:
- Стойка Hi-Hаt – 1 шт. (c замком)
- Стойка под малый барабан – 1 шт.
- Стойки под тарелки типа «журавль» – 3 шт.
- Стул для барабанов
Все стойки должны быть с исправлными рабочими креплениями и замками. Стойки для тарелок с необходимым количеством фетров для крепления тарелок.

2. Комбик для бас-гитары от 100 Вт

3. Стойка клавишная 1 шт.

4. 8-метровый сетевой удлинитель

5. Di box 3 шт.

Stage plan:

Input list:
CH	INSTRUMENT	MIC/DI	STAND	FOH INS
1	KICK	AKG 112 D	SHORT	COMP/ GATE
2	SN Up	SM 57	SHORT	COMP/ GATE
3	FLOORTOM	SM 57	SHORT
4	OVERHEAD L	AKG 451 48v	LONG
5	OVERHEAD R	AKG 451 48v	LONG
6	BASS	DI		COMP
7	KEYS	DI
8	KEYS	DI
9	SAX	Audio-technica pro 35 (свой)
10	TRUMPET	Audio-technica pro 35 (свой)
11	VOC	Shure sm 58 radio (свой)	LONG
12	VOC	Shure sm 58 radio (свой)	LONG
13	VOC	Shure sm 58 radio (свой)	LONG	COMP

При невозможности обеспечить технический райдер в соответствии с данными требованиями, организатор обязан заранее согласовать любые предполагаемые изменения с контактным лицом группы