Барабанная установка

Желательно, что бы выставляемая, согласно райдеру, барабанная установка по классу была не хуже Yamaha Stage Custom (Pearl, Sonor, DW, Tama и т.п.). В комплект барабанной установки должны входить:

- бас-бочка 22";

- томы 12", 13", 16";

- стойка для малого барабана;

- резервный малый барабан;

- стойки для тарелок - 3 шт;

- стойка для хай-хэта;

- стул для барабанщика.

В зависимости от качества напольного покрытия сцены, по согласованию с барабанщиком группы, желательно наличие коврового покрытия под барабанную установку размерами, не менее 2х2 м.

Вокальные микрофоны

- микрофон проводной или беспроводной (Shure SM58, Shure SM58-beta или Shure 55SH в комплекте с прямой стойкой с круглым основанием);

- беспроводной микрофон (Shure SM58, Shure SM58-beta).

Все вокальные микрофоны должны быть снабжены необходимыми аксессуарами (проводами, держателями и т.п.). Беспроводные микрофоны должны быть укомплектованы запасными батарейками.

Микрофоны для озвучивания музыкальных инструментов

Для озвучивания барабанной установки и комбоусилителей желательно использование следующего комплекта микрофонов:

- бас-бочка: AKG-D112 или Shure B-52;

- оверхэды: Shure SM81 - 2 шт;

- малый барабан и томы: Shure SM57 - 3 шт;

- гитара: Shure SM57;

- бас-гитара: Shure SM57;

- саксофон: беспроводная микрофонная гарнитура Shure или Sennheiser (в комплекте с держателями, проводами и запасными батарейками).

Все микрофоны для озвучивания музыкальных инструментов должны быть снабжены необходимыми аксессуарами (проводами, держателями и т.п.). Для всех микрофонов должны быть предоставлены стойки.

Звукоусиливающая аппаратура

Конечная мощность выставляемой звукоусиливающей аппаратуры зависит от размеров помещения, а так же возможностей электросети. Например, для озвучивания помещения на 100-200 человек достаточно использовать звукоусиливающую аппаратуру в следующей комплектации:

- активный звуковой комплект класса не хуже К-ARRAY KR-200S (4800W, max SPL 127/133дБ с технологией Line Array, состоящий из двух активных сабвуферов KL18MA и двух сателлитов KR200);

- пульт микшерный Soundcraft Lx7;

- не менее двух мониторных линий, включая отельную линию для барабанщика (общее количество мониторных линий зависит от размеров сцены);

- комбоусилитель ламповый гитарный Laney, Fender, Ampeg и т.п.;

- комбоусилитель ламповый басовый Ampeg, Trace Eliot и т.п.

Стойки для вокальных микрофонов и инструментов

  - свободные микрофонные стойки - 2 шт (для микрофона Shure 55SH желательна прямая стойка);

  - стойка для саксофона;

  - стойка для гитары;

  - стойка для бас-гитары.

Прочее

  - вся выставляемая аппаратура должна быть собрана и скоммутирована до начала отстройки звука музыкальной группы;

  - во время отстройки звука и выступления группы необходимо присутствие на площадке звукооператора, хорошо знакомого с выставленным оборудованием;

  - на отстройку звука группе должно быть выделено не менее одного часа;

  - отстройка звука должна закончиться не менее чем за один час до начала шоу-программы.

  - при невозможности выполнения каких-либо условий райдера организаторам следует согласовать изменения с менеджером группы.

С уважением,

София Крылова, менеджер арт-группы “Кстати!”

Контактный тел.: +7 (921) 787-34 -59;

E-mail: kstatiartgroup@gmail.com

Наша группа Вконтакте: http://vk.com/artkstati