The ШПРОТЫ РАЙДЕР 2013

звукорежиссёр Лошманов Иван:  +7(912)753-31-34   chester249@mail.ru

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1  Данный документ содержит сведения, необходимые для комфортного исполнения и качественного звучания группы. Всё, изложенное ниже, подлежит обязательному выполнению со стороны заказчика. В случае невыполнения технического райдера, коллектив исполнителей оставляет за собой право отмены концерта.

1.2  Данный райдер заблаговременно передается на рассмотрение представителю фирмы проката музыкального оборудования, или инженеру клуба. Согласие с данным райдером подтверждается в письменной форме. Любые изменения или отклонения обсуждаются дополнительно, по телефону, или по электронной почте. Ответный документ должен содержать перечень реально имеющегося в распоряжении оборудования, описание зала и сцены, а так же имя, адрес электронной почты и номер контактного телефона представителя фирмы проката (или инженера клуба), отвечающего за инсталляцию и обслуживание аппаратуры на концерте

1.3  Отношения с представителями властей, энергонадзора, пожарной охраны и других заинтересованных организаций, регулируются заказчиком.

1.4  Все компоненты системы должны быть установлены, расставлены по местам, подключены и проверены заранее, до приезда звукорежиссера и техника!

2. СЕТЕВОЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

2.1   Один и тот же источник питания не может быть использован для светового и звукового оборудования.  Должны быть обеспечены два раздельных контура

2.2  6-8 свободных источников питания 220в должны быть расположены на сцене. 2

свободных источника питания 220в должен быть расположен возле пульта. Напряжение сети должно быть не менее 210 вольт, необходимо наличие заземления!

Перечисленное ниже оборудование должно находится в хорошем  исправном состоянии. Наличие запасных микрофонов, стоек, кабелей и Di-box’ов обязательно.

Заранее согласовывать расположение консоли непосредственно со звукорежиссером группы!

3. FOH

3.1 Портальная акустическая система (РА)

Система PA должна иметь запас акустической выходной мощности для обеспечения звукового давления 110 децибел (110 dB SPL) к любому из зрительских мест в месте проведения выступления без слышимых электрических искажений или деградации звука. По возможности системы должны быть подвешены, и не должны иметь прямого контакта со сценой.

3.2 Расположение FOH консоли

- Консоль  должна располагаться напротив сцены. Другие варианты можно обсудить связавшись с нами.

- Расстояние от сцены до пультовой необходимо считать из расчета мощности системы

3.4 Фронтальная микшерная консоль (FOH Mix Console)

- Soundсraft, Midas, A&H, ...

3.5 Конфигурация консоли

- минимум 20 Mono Mic Inputs/2 Mix/2 AUX

4. DRIVE RACK (FOH)

4.1 Динамическая обработка (Dynamic Processing)

- DBX, Drawmer, Klark Teknik....

- 8  каналов компрессии, из которых три канала желательно DBX160a

- 3 канала  гейта

4.2 Пространственная обработка (FX Processors)

2- а FX Processor :

Reverb: Yamaha, Lexicon, T.C. Electronic, Roland

DLY:  Yamaha, Lexicon, T.C. Electronic, Roland - обязательно кнопка TAP

4.3 Микрофонные стойки (Mic Stands)

- 11-ть устойчивых микрофонных стоек, типа «Журавль» с резиновыми вставками на всех ножках

- Достаточное количество для полного озвучивания барабанной установки, в зависимости от модели и способа крепления микрофонов

4.4 Di-box’ы (Direct Boxes)

- 5-ть  Di-box’ов

5.AUX SENDS

● 	Aux 1– 2-4 монитора – 300 Ватт 1"+12/15"

● 	Aux 2 - Drums - 1-2 монитора - 300 Ватт, 1"+12/15"( направлены на барабанщика)

В зависимости от размеров сцены

6. BACK LINE

6.1 Барабаны (Drum Kit & Hardware)

- GRETSCH ,DW, SONOR ( от серии Essential Force и выше) , PEARL ( от серии Vision и выше ) , TAMA ( от серии Superstar и выше) , MAPEX ( от серии Horizon и выше ) , YAMAHA ( от серии stage custom и выше ) и т.п.. Amati, Takton, Энгельс, Phill Pro, Maxtone, Omega и т.п. не предлагать!!!

- Две  универсальные стойки-трансформеры для тарелок, типа "журавль"  и одна прямая стойка  в комплекте со всеми необходимыми фетрами и полностью исправными креплениями.

- Стойка ( полностью исправная ) для малого барабана ( Tama Roadpro Snare stand HS700WN) или аналог с шарнирным способом регулировки.

- Стойка hi-hat ( полностью исправная ) ( Tama Roadpro series HH75WN) или аналог .

- Бас-том 16"

- Бочка (Bass (Kick) Drum)  22”/ 18” или 22”/ 20”

- Стул для барабанщика ( HT730 ergo-rider trio ) или аналог. Должен быть устойчивый, регулируемый по высоте (полностью исправный ) .

- Коврик под всю установку!

- Скотч армированный

Особое внимание уделить пластикам на ударной установке ( Remo , Evans , Aquarian , неприемлимы вмятины ,  порезы , склеивания скетчем ). Не путать верх с низом, Top и Botom должны быть на своих местах .

6.2 Бас (Bass)

- Модель гитарного усилителя (Amplifier): Trace Elliot 715 1x15, Trace Elliot 1215 1x15 или Gallien-Krueger, SWR^ Ampeq.

- Кабинеты (Cabinets): для кабинетов Trace Elliot - 1х15, для остальных марок - два басовых кабинета 4х10" или один 8х10"

- Дополнительное оборудование (Guitar Stand):  подставка для бас гитары!

Зависит от размеров сцены

6.3 Гитара (GTR)

- Модель гитарного усилителя (Amplifier): Fender (twin-amp, twin-reverb), VOX AC30, ENGL Sovereign 100.и т.п.(Обязательно ламповый)

- Электропитание: 2 розетки 220 V

- Дополнительное оборудование (Guitar Stand): подставка для электрогитары

- Гитарные усилители: Behringer, Create, Eagle, не предлагать!

6.4 Клавишные (Keys)

- Дополнительное оборудование (Key Stands): ОДНА клавишная стойка

- Подключение:2 Di-Box’s

- Сигнальная коммутация: от инструмента в Di-box’ы необходимо 2-а моно джек-джека

- Электропитание: 1 розетка 220 V

INPUT LIST

# Text boxes

| Ch# | Instrument | Mic/Direct Box | Insert |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DRUMS |  |  |
| 1 | KICK | Shure Beta 91 | Сomp+Gate |
| 2 | SNARE UP | Shure Beta 57 | Comp+Gate |
| 3 | HI-HAT | Audio-Technica 4053 |  |
| 4 | FLOOR TOM | Audix D6 | Gate |
| 5-6 | OH | Audio-Technica 3000 |  |
|  | INST |  |  |
| 7 | BASS DI | Di-Box (Di-out усилителя) | Compressor |
| 8 | GTR | Audio-Technica 4050, Shure sm-57, Sennheiser E-906 |  |
| 9 | Баян | Shure beta57, Shure beta56 | Compressor |
| 10 | SAX | Кабель Canon-canon от мультикора к инструменту(микрофон свой) | Compressor |
|  | KEYS |  |  |
| 11-12 | KORG | 2x Di-Box |  |
|  | VOCALS |  |  |
| 13 | Ulia VX | Shure Beta 58 | Compressor |
| 14 | Denis VX | Shure Beta 58 | Compressor |
| 15 | Ksenia back VX | Shure Beta 58 | Compressor |
|  | FX |  |  |
| 16-17 | RETURN HALL | Line |  |
| 18-19 | RETURN Dly | Line |  |
|  | Other |  |  |
| 20 | Talk Back | Shure Beta 58 |  |