ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР ГРУППЫ «R.T.B»

1.АКУСТИКА ЗАЛА ( ЖЕЛАТЕЛЬНО ПОДВЕС )

ТРЁХ ИЛИ ЧЕТЫРЁХ ПОЛОСНАЯ СИСТЕМА С АКТИВНЫМ РАЗДЕЛЕНИЕМ ПОЛОС  СО  ЗВУКОВЫМ ДАВЛЕНИЕМ 120 dB В РАЙОНЕ ЗВУКОВОГО ПУЛЬТА

БЕЗ ИСКАЖЕНИЙ (ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО : EAW , E/V , JBL , TURBO SOUND)

МОЩНОСТЬ ЗВУКОВОЙ СИСТЕМЫ :

ДОМ КУЛЬТУРЫ – 20 Квт (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЧИСЛА МЕСТ: 600 МЕСТ – 10 Квт, 1200 МЕСТ – 20 Квт)

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 2000 мест – 30 Квт

ДВОРЕЦ СПОРТА - 50 Квт

2.F.O.H.

### МИКШЕРНЫЙ ПУЛЬТ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ МИНИМУМ 24 МОНО ВХОДОВ И 2 СТЕРЕО. ТАКЖЕ НЕОБХОДИМО НАЛИЧИЕ МИНИМУМ 6-AUX’  8VCA (НЕ Behringer, Alto, Phonic)

РАСПОЛАГАТЬСЯ ПУЛЬТ В ЗАЛЕ ДОЛЖЕН НЕ ДАЛЕЕ 25 МЕТРОВ ОТ СЦЕНЫ. ЖЕЛАТЕЛЬНО НЕ РАСПОЛАГАТЬ ПУЛЬТ ПОД БАЛКОНАМИ И НИШАМИ.

НА УЛИЦЕ ПУЛЬТОВАЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАКРЫТА ОТ ДОЖДЯ .

ПРОЦЕССОРЫ ЭФФЕКТОВ: LEXICON PCM 70 / 80 ‘ YAMAHA SPX		-2

TAP DELAY(TC 2290)      				-1

ЭКВАЛАЙЗЕР:                             KLARK TEKNIK DN 360 / BSS FCS 960 		-6 канал

МИКРОФОН ДЛЯ СВЯЗИ СО СЦЕНОЙ		-1

ЛАМПА ОСВЕЩЕНИЯ				            -1

3.МОНИТОРНАЯ СИСТЕМА

МОНИТОРЫ : ДВУХПОЛОСНЫЕ ( ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО L`ACOUSTICS FM115, MARTIN LE-700 , EAW SM-400 ) С АКТИВНЫМ ДЕЛЕНИЕМ ПОЛОС

УСИЛЕНИЕ ДЛЯ МОНИТОРОВ: НЕОБХОДИМОЕ КОЛ-ВО УСИЛИТЕЛЕЙ , ПРОЦЕССОРОВ И КАБЕЛЕЙ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4-х МОНИТОРОВ В 2-е ЛИНИИ.

НА СОЛЬНЫХ КОНЦЕРТАХ  НЕОБХОДИМЫ ТРЕХПОЛОСНЫЕ СТЕРЕОПРОСТРЕЛЫ.

МОНИТОРНЫЕ ЛИНИИ

1 AUX – IN  EAR	- ВОКАЛ

2 AUX					      - 1-я мониторная линия

3 AUX					      - 2-я мониторная линия

4 AUX				                  - 3-я мониторная линия

5 AUX				                  - 4-я мониторная линия

БАРАБАНЫ  РАСПОЛАГАЮТСЯ НА  ПОДИУМЕ  3X3 М , ВЫСОТОЙ 60 – 100 СМ.

4. БЭК ЛАЙН

1 ГИТАРНЫЕ УСИЛИТЕЛИ JSM-900(DUAL VERB)  С НАЛИЧИЕМ FOOT SWICH -2 ШТ                      2 КАБИНЕТЫ  MARSHALL 1960 – 2ШТ.

3 БАСОВЫЙ. –AMPEG SVT-3-4. КАБИНЕТ AMPEG 8 X 10 ИЛИ 4 Х 10.+ 1Х15

4 БАРАБАНЫ ( НЕ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ) – БОЧКА, СТОЙКА ПОД МАЛЫЙ,

СТОЙКА ПОД ХАЙ ХЭТ, ТРИ ТОМА,ЧЕТЫРЕ СТОЙКИ ПОД ЖЕЛЕЗО,СТУЛ.

5 МИКРОФОНЫ SM58 – 1ШТ, SM57 – 2ШТ, + КОМПЛЕКТ МИКРОФОНОВ ДЛЯ БАРАБАНОВ

CHANNEL LIST

| № | НАЗВАНИЕ КАНАЛА | МИКРОФ/ DI | INSERT |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KICK | AKG D112 | Comp/gate |
|  | SNARE | SM 57 | Comp/gate |
|  | H-H | AKG 170 | Comp |
|  | TOM 1 | SM 57 | Comp/gate |
|  | TOM 2 | SM 57 | Comp/gate |
|  | TOM 3 | SM 57 | Comp/gate |
|  | RIDE | SM 87 |  |
|  | OH L | SM 87 |  |
|  | OH R | SM 87 |  |
|  | BASS | DI | Comp |
|  | GUITAR L | SM 57 | Comp |
|  | GUITAR R | SM 57 | Comp |
|  | VOC L | SM58 | Comp |
|  | LEAD VOC | AKG D7 (SM 58) |  |
|  | HALL | НА ПУЛЬТЕ |  |
|  | HALL | НА ПУЛЬТЕ |  |
|  | DELAY | НА ПУЛЬТЕ |  |
|  | DELAY | НА ПУЛЬТЕ |  |
|  | DRUM HALL | НА ПУЛЬТЕ |  |
|  | DRUM HALL | НА ПУЛЬТЕ |  |
|  | TALK BACK | SM 58 |  |

НЕОБХОДИМО 7 СТОЕК ТИПА ЖУРАВЛЬ И 1 ПРЯМАЯ.

+ НЕ МЕНЕЕ 6 РОЗЕТОК 220В  ПО ОБЕ СТОРОНЫ ОТ ПОДИУМА

Энергоснабжение: 220В при полной нагрузке.

ПЛАН СЦЕНЫ

- МОНИТОР

Любое изменение технического райдера требует согласования с группой:

89194799489 – Ксения

89523397392 – Павел

89638785114 – Максим

За любое изменение без согласования с группой взимается штраф – 15 000 р.

# Text boxes

4-я

4-я

3-я

БАРАБАННЫЙ ПОДИУМ 3 м х 3 м

С КОВРОВЫМ ПОКРЫТИЕМ (ОБЯЗАТЕЛЬНО)

ГИТ

БАССССС

ГИТ

5-я

5-я

3-я

2-я

2-я