# Sound  rider  ”Jazzstars”.

P.A.  – Портальную систему следует рассчитывать из обьема помещения и кол-ва зрителей. Звуковое давление в зале должно быть не менее 103 дб и звук должен звучать чисто, т.е. без перегрузок.

Предпочтения:Dynacord, Electrovoice, Martin Audio, Mayer Sound и т.п.

1)Микшерный пульт:

Минимум 24 канала,с наличием 6 независимых auxов,необходимы выносная компрессия , ,эквализация и обработка ,наличие гейтов обязательно.(предпочтительны аналоговые пульты A&H или цифровые Yamaha (не предлагать Soundcraft серии GB,беринжер никаких серий)

В случае наличия цифровой консоли, не требуются приборы динамической и пространственной обработки. Эквализация PA системы необходима аналоговая.!!!

Приборы ,например:

- 1 graphic equaliser 2x31 bands (FOH EQ) Type: Klark Technics 360.

- 4 gates Type:  DBX, DRAWMER, BSS

- 4 сompressors. Type: DBX, DRAWMER, BSS.

- 2 multi-effect processor. Type: M-ONE, M300, M2000, Yamaha, D-Two tap delay.

Пожалуйста осветите рэк с обработками и микшерный пульт с рабочей стороны.

### 2)Мониторная система :

Минимум 6 мониторов(5 независимых линий) для каждого музыканта.,в зависимости от их мощности(при малой мощности мониторов необходимо 2 монитора для солистки и 2 монитора для барабанщика,заведенные в одну линию.

3)BACKLINE:

1.  Drums:       предпочтительно DW, TAMA,Yamaha топовых серий. Ударная установка должна стоять на подиуме. Резиновый коврик под установку  обязательно!!!,  Басовый барабан  20”, 2 тома –10”12”, напольный барабан – 14”, 5 стоек под  тарелки,  стойка под хай-хет, стойка под малый барабан, исправный регулируемый стул, ключ для настройки. Все зажимы должны быть в исправном состоянии!

Пластики должны быть в хорошем состоянии (ни в коем случае не демо!!!!).

Полная подзвучка ударных (8 микрофонов: на каждый барабан(5шт)+на хай хет+стерео пара).

2.  Bass:   	    1* bass кабинет 4x10” или 8х10” моделей: Hartke 410XL, Ampeg            SVT- 410.,Mark Bass или аналоги.

1* bass stand.,снятие в линию.

3.   Keyboard:  Желательно наличие рояля на площадке+1клавишная стойка .

4.   Микрофоны, стойки, дибоксы: Количество и качество микрофонов отражено в инпут листе, все микрофоны должны быть оснащены соответствующими стойками, прищепками(для ударных), и держателями.

5.   5 пюпитров  для нот монолитного строения в исправном состоянии.

Все коммутационные провода и кабели должны быть аккуратно разведены по краям сцены, боковые проходы на сцену закрыты капами.

Вся аппаратура должна быть готова к моменту начала саунд чека. Время саунд чека обговаривается в договоре, либо устно администраторами обеих сторон в случае неожиданных форсмажоров. Готовность аппаратуры подразумевает под собой выставленную и подключенную согласно инпут-листу и стедж-плану аппаратуру перечисленную в техническом райдере. Техниками сцены должен быть сделан лайн чек (проверка правильности подключения всех задействованных каналов) и настроена портальная система. Т.е. когда артист и музыканты приходят на саунд чек никаких подключений-переподключений быть уже не должно. Все вопросы по аппарату и коммутации должны решаться с представителем группы заранее.

INPUT LIST:

| Inputs | source | mic./d.i./cables | Insert |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kick drum | Shure beta 52 only | Comp+gate |
| 2 | Snare | SM57, E904, E604 | Comp |
| 3 | Hi-hat | C414, C1000, opus 83 |  |
| 4 | TOM 1 | Beta98, E904, E604 | gate |
| 5 | TOM 2 | Beta98, E904, E604 | gate |
| 6 | FTom | Beta98, E904, E604 | gate |
| 7 | Overhead L | C414, C1000, opus 83 |  |
| 8 | Overhead r | C414, C1000, opus 83 |  |
| 9 | Bass combo | D.I. | compressor |
| 11 | KEY 1 -left | D.I. |  |
| 12 | KEY 1 -right | D.I. |  |
| 13 | Vocal | Radio Shure or Audix |  |
| 14 | SAX | Beta 57 | compressor |
| 15 | Hall L | D.I. |  |
| 16 | Hall R | D.I. |  |
| 17 | Delay | Radio Shure or Audix | compressor |
| 18 | Talk back | Shure SM-58 |  |