Технический райдер. “Royal Drive”

ЗАЛ

1. Для качественного проведения концерта необходима акустическая система известных брэндов: JBL (SRX), NEXO, DYNACORD, ELECTROVOICE, TURBOSOUND, GAE, MARTIN AUDIO и соответствующие ей по качеству и мощности оконечные усилители. Расчёт мощности звуковой системы производится исходя из размеров зала и количества зрителей - минимум 20Вт паспортной RMS оконечных усилителей на 1 место зрительного зала, но не менее 5 кВт

в любом случае. Частотное разделение звуковой системы – не менее 3 независимых полос.

2. Микшерный пульт: SOUNDCRAFT, ALLEN&HEATH, MIDAS, YAMAHA – не менее 24 каналов и 8 pre/post AUX SEND. Необходимо наличие на мастер выходе пульта 1/3-октавного

графического эквалайзера фирм: DBX, KLARK TEKNIK, BSS. Рабочее место звукорежиссёра должно быть оснащено подсветкой. Наличие Talk Back и СD - player для настройки звука.

3. Динамическая обработка: 4 канала компрессор/гейт  DBX 1066, DBX 166xl, DBX 266xl и 2 канала компрессора DBX 160 A. Пространственная обработка: необходимо наличие 2 FX процессоров фирм: T.C.Electronic, Lexicon или Yamaha  для использования эффектов Hall и Delay (с функцией TAP).

СЦЕНА

1.Вокал:  Микрофонная стойка (журавль). Микрофон со шнуром “ Shure beta”

2. Ударная установка одной из фирм: TAMA, DW, PEARL, YAMAHA, MAPEX, SONOR.

Комплектация: бочка 22”,стойка под малый барабан, 1 рэк-том 12”, флор-том 16”( с «не убитыми» пластиками), стойка под hi-hat, три стойки под тарелки с фетрами и креплениями. Удобный стул с регулируемой высотой посадки. Все элементы ударной установки должны быть подзвучены соответствующими микрофонами и располагаться на ковровом покрытии.

3. Бас-гитарный комбо: Mesa Boogie, Gallien Krueger, Trace Elliot, SWR, Ampeg.

Мощность комбо не менее 200 Вт. Сигнал бас-гитары снимается в линию посредством

DI-BOX. Стойка под бас-гитару и шнур Jack-Jack.

4. Гитарный комбо: Fender Hot Rod Deluxe, Fender Twin Reverb, Mesa Boogie Dual Rectifier, Mesa Boogie F50. Гитарный сигнал снимается микрофоном Shure SM57 или

Sennheiser  606 (609) с комбо. Стойка под гитару, шнур Jack-Jack и 3 точки  питания 220 вольт.

5.  двухярусная стойка для клавишных инструментов. 4 DI-BOX-канала для подключения, 4 шнура Jack-Jack и 2 точки питания 220 вольт. Микрофонная стойка (журавль). Микрофон со шнуром “ Shure beta”

6. Для мониторинга на сцене используются 4 независимых  линий на каждой из них необходимо использовать 1/3 - или 2/3-октавный графический эквалайзер. На сцене

требуется 5 однотипных мониторов мощностью не менее 300 ватт каждый (JBL, NEXO, DYNACORD, ELECTROVOICE, TURBOSOUND, GAE, MARTIN AUDIO).

7.  Полная готовность аппаратуры (предварительная настройка всех систем) осуществляется принимающей стороной до начала саундчека. Саундчек группы длится 1 час с момента полной готовности аппаратуры. В течение  всего саундчека и концерта обязательно присутствие на сцене и у пульта минимум по одному квалифицированному специалисту, способному оперативно устранить любую техническую неисправность.

Так же необходимо присутствие на саундчеке  и концерте квалифицированного электрика.

Всё оборудование сцены (в том числе световое) должно отвечать требованиям безопасности, т.е. должно быть заземлено. Напряжение в сети 220-230 Вольт, частота переменного тока 50-60 Hz.