Технический Райдер Витольд Петровский

Концертный директор: Анна Погорелова:  79263425557 sasha707@list.ru

Звукорежиссёр: Гордеев Александр:  79164449855         xyizxy1@mai.ru

Пожалуйста! Внимательно и ответственно отнеситесь к излагаемым требованиям артиста

1.Саундчек

Всё необходимое оборудование должно быть установлено согласно плану сцены, подключено и проверено; все микрофоны, входные каналы, мониторные(AUX) линии подключены в соответствии с input листом и проверены непосредственно перед началом саундчека! Необходимое время саундчека 2 часа, при условии полной готовности концертной площадки и технического персонала.

Во время проведения саундчека и концерта, обязательно присутствие технических специалистов концертной площадки либо специалистов прокатной компании обеспечивающей техническую поддержку мероприятия. Время проведения саундчека обязательно заранее обговаривается с директором артиста.

Предоставляемое оборудование необходимо согласовать со звукорежиссёром коллектива.

- P . A .

Трёхполосная акустическая система обеспечивающая звуковое давление 100dB(A) в зоне

микшерного пульта при номинально й

мощности. Для залов вместимостью 1000 мест и открытых

площадках мощность звукоусилительной не менее 10 кВт RMS. Для залов до 300 человек комплект звукоусиления обговариваются отдельно. Акустическая система должна быть профессионального уровня, от известных производителе ̆й: MEYER SOUND, D&B, L'ACOUSTICS, EAW, ELECTRO-VOICE, MARTIN AUDIO, NEXO, RCF TT, PROTONE

Состав и конфигурация системы должна обеспечивать равномерное покрытие аудитории, включая балконы и "мертвую зону" перед сценой. При необходимости устанавливаются дополнительные АС( in fill, out fill, delay line) ( в случае аналоговой консоли обязательно наличие 31 полосного графического эквалайзера на мастер секцию)

- FOH

Приемлемо использование цифровых консолей̆ Yamaha CL , Midas Pro, Soundcraft, Allen&Heath  GLD, Roland и т.д. в порядке предпочтения. Модель сообщить заранее!

Аналоговая консоль не менее 24 каналов, 8 aux. Аутборд: минимум 4 канала insert, gate / compressor DBX166(266), TC Electronic M-2000, D-Two.

- MONITOR

Мониторная система состоит из 8 мониторных линий. Мix1 (Вокал)  2 кабинета 300w

Мix2 (скрипка синт )  1 кабинет 300w

Мix3 (Piano)  1 кабинет 250w

Мix4 (Басс) 1 кабинет 250w

Мix5 (Гитара) 1 кабинет250w

Мix6 (Барабаны)  1 кабинет 350w( 2 кабинета  или  1 кабинет с сабвуфером для больших сцен

600w) Микшеный пульт на 2 канала, с выходом на наушники. Mix7 (In-Ear VOCAL артист привозит с собой)

Mix 8 Прострелы для больших сцен - 2 кабинета 300w + 800w sub на каждую сторону

P A. 12"для сцен до 6 метров, и 15" для сцен шире 6 метров.

- Backline

- Барабанная установка: DW Collector’s, PEARL Masters premium, YAMAHA OAK Custom, TAMA Superstar HD, PREMIER, SONOR Prolite Stage.

Бас барабан 22" Стойка под Малый барабан 14x5,5 " подвесной том(12") Напольный том 16», Hi- hat 14’’, Crash 18’’, Crash 19/20’’, Ride 20’’

Недопустимо использование заклеенных, порванных либо растянутых пластиков!

Стойки под тарелки типа " журавль" 3 шт. Наличие фетров обязательно! Стойка под хайхет с замком Удобный и исправный стул для барабанщика с регулируемой высотой;

Педаль для бас барабана. Установка располагается на нескользящем ковре 2х2 метра. Все узлы установки должны находиться в исправном рабочем состоянии.

● Басс гитара

Басс гитарный комбо AMPEG 400w, HARTKE, MarkBass , SWR, T. C. Electronic или аналог не меньше 15"

Активный DI BOX или подключение в линейный выход усилителя, кабель jack - jack

моно 3 метра.  Стойка для гитары. Пюпитр с подсветкой.

- Гитара

Гитарный ламповый комбо от 60 Вт. на стойке. В порядке предпочтения: Очень желательно

MARSHALL топовых серий  . Стойка под гитару, розетка сеть 220 В

  - Электронное Цифровое Пианино PIANO

Сценическое цифровое пианино c взвешенной механикой 88 клавиш и педалью: Clavia Nord Piano, Yamaha , Roland, Kurzweil, Casio. Одноярусная клавишная стойка. стерео DI BOX шнур 2 jack - 2 jack сеть 220 В Оркестровый пюпитр с подсветкой.  Стульчик пианиста.

  - Электронное Цифровое Пианино не менее 3ёх октав с набором инструментов String Одноярусная клавишная стойка. сеть 220 В  шнур 2 jack - 2 jack

  - Скрипка

Di BOX passive Оркестровый пюпитр с подсветкой, Сеть 220В, барный стул.

- Вокал

1 вокальный радиомикрофон SENNHEISER E935 артист привозит свой, при наличии аналогичных микрофонов на площадке согласуйте частоту передатчиков (537,700 Mhz),

комплект свежих пальчиковых AA - 4 шт батареек DURASEL или подобные, Оркестровый пюпитр

Input list

| Channel | Вand MemЬer | lnstrument | Mic/DI | lnsert |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Drums | Kick | Веtа52А,91 Adx D6,PL33 | Compressor,Gate |
| 2 | Drums | Kick | Веtа91 Adx Dб | Compressor |
| 3 | Drums | Snare top | Ьeta56,Adx i5,EV PL35 | Compressor,Gate |
| 4 | Drums | Snare bott | Shure sm57 | Compressor,gate |
| 5 | Drums | Hi-Hat | shure sm 81, Audix 19 | gate, |
| 6 | Drums | RackTom Н | Shure B56,D5,E904,PL33 | Compressor,Gate |
| 7 | Drums | Racktom М | Shure В56,D5,Е904,РLЗЗ | Compressor,Gate |
| 8 | Drums | Floor | Shure B56.D5.E904,PL33 | Compressor,Gate |
| 9 10 | Drums Drums | Over L OverR | shure sm 81,Е914 shure sm 81,Е914 |  |
| 11 | Bass gitar | Bass gitar | Di Ьох, | Compressor |
| 12 | Gitar Elect | Gitar Electro | SM 57,Е609,Е906 | Compressor |
| 13 | String | String Electro | Line |
| 14 | Piano | Piano L | line, DiВox |  |
| 15 | Piano | PianoR | Line,DiBox 2 |  |
| 16 17 | Vocal solo String | Vocal KeyЬoard (String) | Е925Radio | Compressor,EQ |
| 18 | String | KeyЬoard (String) |
| 19 20 | Drums Drums | Samplerl SamplerR |

Микрофонный парк по input листу можно заменить на аналоговые модели