Технический райдер коллектива

“Mostov band ”.

Состав музыкантов:

- Лидер-вокал

- Клавиши

- Гитара

- Контрабас

- Перкуссия

- Блул, Бузуки

Звук зала:

Нужен комплект звуковой системы профессиональной серии с высоким давлением, с запасом, подходящим для плотной живой музыки. Мощность = количество зрителей * 20 Вт (не менее 4 кВт).

FOH:

Пульт: аналоговый или цифровой, 24 канала с EQ с двумя параметрическими серединами, 6 AUX (PRE AUX должны быть POST EQ). 3 двухканальных компрессора/гейта. Процессоры эффектов: Hall + TAP-delay. Обязателен хороший и доступный к изменению 31-полосный “мастер” эквалайзер.

Мониторы: 6 сценических 15" мониторов по 350Вт, 4 линии, с 31-полосными EQ на каждой линии.

На сцене:

Вокал: Вокальный радиомикрофон Shure beta 58a или подобный или лучше, 1 проводной вокальный микрофон (Shure beta 58a), прямая стойка, 2 монитора.

Гитара: Гитарная стойка. Гитарный кабель джек-джек 3-5 метров. Di-box, стул без подлокотников, пюпитр, 1 монитор.

Клавиши: Стойка для игры сидя, стул для игры на клавишах. Два кабеля джек-джек 3-5 метров. 2 розетки 220v. Di-box, вокальный микрофон на стойке для бэк-вокала, 1 монитор.

Контрабас: Усилитель “голова” + кабинет (Markbass или Ampeg). Di-box. Гитарная стойка. Два гитарных кабеля джек-джек 3-5 метров. Три розетки 220В. вокальный микрофон на стойке для бэк-вокала, пюпитр, 1 монитор

Перкуссия: Бочка от барабанной установки с педалью, подзвучкой. Набор микрофонов для подзвучки кахона, пюпитр, 1 монитор

Блул, бузуки: Shure sm58 на стойке «журавль», два xlr к нему, стул, гитарная стойка, пюпитр, 1 монитор