Технический райдер группы

ВАЖНО!!!

Все приборы, акустические системы и кабели, предоставленные для концерта группы должны быть полностью исправны!

На сцене должны присутствовать подключенные мониторы и порталы.

Звук электрогитары должен сниматься микрофоном с динамика кабинета.

Обязательные требования для проведения концерта группы

1. Аккомпанемент:

1.А. Линейный вход Jack 3,5.

1.Б. Воспроизведение файлов с USB Flash Drive (Wav 44100 Гц, 16/24 бит)

2. Гитары:

2.1. Бас гитара (вход Jack 6,3, усилитель, кабинет)

2.2. Электрогитара (вход Jack 6,3, усилитель, кабинет)

2.3. Акустическая гитара (Линейный вход Jack 6,3)

2.4. Электронная гитара (Линейный вход Jack 6,3)

3. Синтезатор (Линейный вход стерео 2хJack 6,3)

4. Микрофоны:

4.1. Вокальный динамический микрофон - 3шт. (В некоторых случаях по предварительной просьбе возможно использование своих микрофонов: Shure SM48, Philips SBC MD690, Philips SBC MD695)

5. Стойки:

5.1. Стойка для микрофона типа «журавль» - 3шт.

5.2. Стойка для гитары - 4шт.

5.3. Стойка для синтезатора - 1шт. (регулируемая)

5.4. Сетевой удлинитель не менее чем с 2 розетками 220 v для подключения гитарных эффектов и синтезатора - 1шт.

Примечание:

Возможны изменения по райдеру. Согласовываются предварительно за несколько дней до выступления группы.