ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР

Уважаемые коллеги

Просим Вас внимательно прочитать этот документ и разобраться в деталях. Все технические вопросы решаются со звукорежиссёром или менеджером минимум за три дня до концерта. ПЕРЕГОВОРЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!

Требования к месту проведения концерта

Если не было особых указаний, заказчик должен обеспечить полный доступ к площадке, как минимум, за 3 часа до начала концерта для проведения звуковой репетиции и настройки звука. К этому времени вся звуковая и световая аппаратура должны быть с коммутированы и готовы к работе. На площадке должны присутствовать звуко и свето-техники. Других посторонних лиц быть не должно.

Охрана

Организаторы концерта должны обеспечить безопасность коллектива с момента прибытия до отбытия, включая проживание в гостинице. Во время концерта необходимо наличие охраны за кулисами, возле гримерки и у первого ряда партера с двух сторон у выхода на сцену из зрительного зала.

Двери в зрительный зал не должны открываться, пока это не будет разрешено           директором  коллектива.

Звуковая система должна воспроизводить концертный звук (100-110  дБ звукового давления) с покрытием до 75% всей зоны озвучивания. Предпочтительный вариант стереосистемы – 4-х полосная стерео система.

Требования к ПОРТАЛАМ

Порталы — 15 Вт. номинальной мощности на каждого человека (но не менее 10 кВт суммарной мощности для закрытых помещений и 30 кВт для открытых площадок). Должны обеспечивать уровень звукового давления в центре зала не менее 100dB SPL. Обязательна система с оперативным доступом к кроссоверу и графическим эквалайзерам. За 1.5 часа до начала настройки группы аппарат должен быть “продут” и настроен.

.

ОБЯЗАТЕЛЬНО РАСПОЛОЖЕНИЕ ПУЛЬТА В ЗОНЕ ПРЯМОЙ ВИДИМОСТИ СЦЕНЫ!

НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ НАЛИЧИЕ СЛЕДУЮЩЕЙ АППАРАТУРЫ:

# МОНИТОРЫ

- Первая линия 2-монитора  чуть глубже  портальной звуковой системы!!! Вторая линия 2 монитора .

- Мощность мониторов не менее 450 Вт каждый.

- Графический эквалайзер 31 полоса.

# При ширине сцены более 8 ми метров обязательно использование прострелов.

# МИКРОФОНЫ

- Один  радиомикрофон:( Shure KSM 9 или Beta 58, Beta 87 )

- Два радиомикрофона: (Shure Beta 58 или SM 58)

- Три  прямые микрофонные стойки с блинами

ЭФЕКТЫ ПРОЦЕССОРЫ

- Два еффект-процессора , один с tap-delay

- Вокальный компрессор

- Переговорный микрофон со сценой.

MD/CD

- MD дека с авто паузой

- CD дека с авто паузой

2 ветродува (зимой необходимы ветродувы с тёплым воздухом)

Свет для сцены:

Необходимо полное освещение артиста. Динамический свет, количество зависит от размеров и конструкции сцены, дым-машина ( По возможности).

### НА ЗАМЕТКУ:

Обязательно постоянное присутствие во время саунд-чека и выступления на сцене минимум одного техника (stage-man) и квалифицированного звукоинженера на пульте.

К началу саунд-чека, система должна быть “продута” и адаптирована к акустическим условиям  озвучиваемой площадки техническими службами Вашей звуковой  компании.

Все оборудование должно быть в рабочем состоянии и не старше 2005 года выпуска. Неприемлемо применение аппаратуры самодельного производства, или постсоветского производства (так же совместного с постсоветским).

Техники и обслуживающий персонал должны находиться на своих рабочих местах, на протяжении всей настройки и всего концерта.

Input list:

| Канал | Инструмент | Примечание | Разрыв (Insert) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LEAD VOC | Shure KSM 9 или Beta58, Beta 87А | Compressor |
| 2 | BACK VOC 1 | Shure SM58 или Beta58 |  |
| 3 | BACK VOC 2 | Shure SM58 или Beta58 |  |
| 4-5 | CD |  |  |
| 6-7 | MD |  |  |
| 8-9 | Резерв (ноутбук) |  |  |
| 10 | Возврат Hall |  |  |
| 11 | Возврат Hall |  |  |
| 12 | Возврат Delay |  |  |
| Aux 1 | monit line 1 |  |  |
| Aux 2 | monit line 2 |  |  |

Прострелы

(ll) – линия

(l) – линия

Заранее благодарны за профессиональный подход к  работе и сотрудничество!

ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР – для работы с минимальным составом !!!!!

ЛАРИСА ГОРДЪЕРА ( ГИТАРИСТ,БЭК-ВОКАЛИСТЫ 1-2 ЧЕЛОВЕКА )

С уважением директор

Ларисы Гордьеры

+7903-036-29-59

+7905-118-28-82

gordiera@mail.ru

ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ ГАСТРОЛЕЙ. КОНЦЕРТОВ

И ВЫСТУПЛЕНИЙ НА ВАШИХ ПРАЗДНИКАХ

# Text boxes

«Лариса Гордъера»

Сценический план